## Slide 1
Componentes de un Robot
Prof. Oscar E. Ramos, Ph.D.

## Slide 2: Temas
Componentes de un robot
Estructura mecánica
Sistemas de actuación
  3.1. Motores
  3.2 . Transmisión
Sistemas de sensado
  4.1 . Sensores propioceptivos
  4.2 . Sensores exteroceptivos
Ejemplos

## Slide 3: Componentes de un Robot
Robot
Tareas
Ambiente
de trabajo
Comandos
Acciones
Sistemas mecánicos
Sistemas de sensado
Sistemas de actuación
Sistemas de control

## Slide 4: Componentes de un Robot
Sistemas Mecánicos (estructura mecánica)
  Eslabones rígidos conectados mediante articulaciones (rotacionales o prismáticas)
  Partes: estructura de soporte, muñeca, efector final, chasis
Robot JACO (Kinova)
eslabones
articulación
base
efector final
chasis
Robot Pioneer

## Slide 5: Componentes de un Robot
Sistemas de sensado
  Sensores Propioceptivos
    Estado interno del robot
    Ejemplo: posición, velocidad, torque (en articulaciones), orientación (del robot)
  Sensores Exteroceptivos
    Ambiente externo
    Ejemplo: fuerza/torque, proximidad, cámaras
    Sistemas de actuación
  Motores (eléctricos, hidráulicos, neumáticos)
  Algoritmos de control de motores
  Transmisiones
Sensor de fuerza/torque
Transmisión tipo Harmonic Drive

## Slide 6: Componentes de un Robot
¿Qué sensor puede medir la posición del eje de un motor?
¿Qué sensor puede medir la velocidad de un motor?
¿Qué sensor puede medir la orientación de un robot?
¿Qué sensor mide la fuerza aplicada a un punto?
Mencione algunas formas de transmisión de movimiento
Preguntas

## Slide 7: Componentes de un Robot
Sistemas de control
  “Cerebro” del robot
  2 Niveles:
    Bajo Nivel: Control de motores (accionamiento)
    Alto nivel: Planeamiento y control de tareas (¿inteligencia artificial?)
Univ de Bonn
Robot ABB

## Slide 8: Componentes de un Robot
¿Qué cree que es más importante: control de bajo nivel o de alto nivel? ¿Por qué?
¿Qué método utilizaría para controlar un motor?
¿Dónde (en qué hardware) implementaría el control de un motor?
¿Y si fuesen 30 motores en simultáneo?
Se tiene un plano (2D) con obstáculos y se desea ir de un punto A a un punto B. ¿Conoce algún método para esto?
La pregunta anterior, ¿es alto nivel o bajo nivel?
Mencione un ejemplo de control de alto nivel
Preguntas

## Slide 9: Temas
Componentes de un robot
Estructura mecánica
Sistemas de actuación
  3.1. Motores
  3.2 . Transmisión
Sistemas de sensado
  4.1 . Sensores propioceptivos
  4.2 . Sensores exteroceptivos
Ejemplos

## Slide 10: Estructura Mecánica
Grados de libertad:
  Número de movimientos independientes
  Número de parámetros independientes que definen una configuración
En robótica se usa:
  Grado de libertad espacial
  Grado de libertad articular
Grados de Libertad
1 grado de libertad
Mecanismo de 4 barras
https://grabcad.com/library/4-bar-linkage-gripper-with-dynamixel-rx-64-1

## Slide 11: Estructura Mecánica
Grado de Libertad Espacial
  Número de posiciones/orientaciones que se puede alcanzar en el espacio
  Total de grados de libertad en el espacio 2D:
    2 grados de libertad de posición
    1 grado de libertad de orientación
  Total de grados de libertad en el espacio 3D:
    3 grados de libertad de posición
    3 grados de libertad de orientación
Grados de Libertad
Movimiento en un plano
Grados de libertad en el espacio

## Slide 12: Estructura Mecánica
Grado de Libertad Articular (gdl)
  Cada movimiento independiente que puede realizar una articulación con respecto a la anterior
    Un robot se caracteriza por el número total de grados de libertad (usualmente articular) que tiene. (ejm: robot de 6 gdl, de 7 gdl, …)
Grados de Libertad
4 gdl
6 gdl
7 gdl
30 gdl

## Slide 13: Estructura Mecánica
Tipos de articulaciones en robótica:
  Articulación prismática (P)
    Traslación de un eslabón en un eje fijo
    → 1 gdl articular
  Articulación de revolución (R)
    Rotación de un eslabón alrededor de un eje fijo
    → 1 gdl articular
Articulaciones
    Nota: otros tipos de articulaciones actuadas (esféricas, cilíndricas, tornillo, planar) no son usuales en robótica
Robot fetch

## Slide 14: Estructura Mecánica
Según la secuencia de articulaciones:
Cartesiana/rectilínea
Solo articulaciones prismáticas
Cilíndrica
P-P-P
R-P-P
Articulaciones prismáticas y 1 de revolución
Configuraciones Clásicas de Manipuladores

## Slide 15: Estructura Mecánica
Según la secuencia de articulaciones:
Esférica
Antropomórfica
R-R-P
R-R-R
Configuraciones Clásicas de Manipuladores

## Slide 16: Estructura Mecánica
Según la secuencia de articulaciones:
SCARA
R-R-P
Paralelos
Configuraciones Clásicas de Manipuladores

## Slide 17: Estructura Mecánica
Típicamente 3 ejes se cortan → articulación esférica
Desviación
Giro
Elevación
Desviación
Giro
Elevación
Muñecas de Manipuladores

## Slide 18: Estructura Mecánica
Se ubican al final de la cadena cinemática
Pueden ser:
  Garras mecánicas
  Ventosas
  Herramientas: pinzas de soldadura, pistola de soldadura, herramientas de corte (láser, mecánica), atornillador, lijadora, fresadora, etc.
Se denominan también: efectores finales u órganos terminales
Elementos Terminales

## Slide 19: Estructura Mecánica
Sirven de soporte a los otros componentes
Ejemplo:
  Frames de robots aéreos
  Chasis robots terrestres
Chasis de Robots Móviles
Robot Pioneer
Hélices

## Slide 20: Estructura Mecánica
Tipos de ruedas
  Ruedas convencionales fijas
  Ruedas orientables
  Ruedas omnidireccionales (swedish)
  Ruedas esféricas
Ruedas de Robots Terrestres
centradas
descentradas

## Slide 21: Estructura Mecánica
Típicamente con algún software especializado:
  Solidworks (Dassault Systèmes)
  Inventor (Autodesk)
  Blender (Blender Foundation): Open source
Diseño Mecánico
https://grabcad.com/library/robotic-arm--8
https://youtu.be/ymSvUJouToU

## Slide 22: Temas
Componentes de un robot
Estructura mecánica
Sistemas de actuación
  3.1. Motores
  3.2 . Transmisión
Sistemas de sensado
  4.1 . Sensores propioceptivos
  4.2 . Sensores exteroceptivos
Ejemplos

## Slide 23: Sistemas de Actuación
Motor
Amplificador de potencia
Transmisión
Fuente de poder
disipación de potencia
disipación de potencia
disipación de potencia
articulación
Señal de control
Esquema General
Robot UR5
(eléctrico)
(mecánico)
(eléctrico, hidráulico o neumático)

## Slide 24: Sistemas de Actuación
Abastece de potencia al amplificador (y al actuador)
Para motores eléctricos
  Baterías
    Ejemplo: NiMh (Níquel-metal hidruro),
    Ejemplo: LiPo (Polímero de iones de litio)
  Transformador con rectificación (para DC)
Para motores hidráulicos o neumáticos
  Bombas para enviar el fluído
Amplificador de potencia
Fuente de poder
Fuente eléctrica
Fuente hidráulica
Fuente de Poder

## Slide 25: Sistemas de Actuación
Modula la potencia de la fuente de poder usando la señal de control
  Envía al actuador
Para motores eléctricos
  Brinda voltaje o corriente (DC o AC)
  Ejemplo: conversores DC/DC (para motores DC de imán permanente), inversores o conversores DC/AC (para motores DC brushless)
Para motores hidráulicos o neumáticos
  Varía el flujo de fluido al motor
Motor
Amplificador de potencia
Fuente de poder
Señal de control
Amplificador de Potencia

## Slide 26: Temas
Introducción
Estructura mecánica
Sistemas de actuación
  3.1. Motores
  3.2 . Transmisión
Sistemas de sensado
  4.1 . Sensores propioceptivos
  4.2 . Sensores exteroceptivos
Ejemplos

## Slide 27: Sistemas de Actuación: Motores
Permiten el movimiento de las articulaciones
Tipos de motores:
  Motores eléctricos: energía eléctrica
  Motores neumáticos: energía neumática
  Motores hidráulicos: energía hidráulica
  Servomotor:
Motores
Amplificador de Potencia
Transmisión
  Controlador + Motor = Servomotor

## Slide 28: Sistemas de Actuación: Motores
Baja inercia
Alta relación potencia/peso
Alta capacidad de aceleración
  Régimen de movimiento variable, con muchas paradas e inversiones
Alto rango de velocidades operacionales
  1 a 1000 vueltas/min
Alta precisión en posicionamiento
  Al menos 1/1000 de una vuelta
Bajo rizado de torque
  Continua rotación a baja velocidad
Potencia: 10W a 10kW
Características Deseables en Motores

## Slide 29: Sistemas de Actuación: Motores
Convierten:
presión de aire comprimido → energía mecánica
Tipos:
  Actuadores neumáticos lineales
    Cilindros de Simple Efecto:
    Cilindros de Doble Efecto:
Entrada y salida de aire
Entrada y salida de aire
Entrada y salida de aire
una sola entrada de aire
    dos entradas de aire
a) Motores Neumáticos

## Slide 30: Sistemas de Actuación: Motores
Tipos:
  Actuadores neumáticos de giro
    Motor de Paletas
    Cilindro Giratorio de Paletas
    Motores Piñón-Cremallera
Entrada de aire
Salida de aire
Un sentido
Doble sentido
Salida de aire
Entrada de aire
Entrada y salida de aire
Entrada y salida de aire
Entrada y salida de aire
a) Motores Neumáticos

## Slide 31: Sistemas de Actuación: Motores
Características:
  Dificultad de control preciso (compresión del aire)
  No se usan para seguimiento de trayectoria
Usos:
  Garras del efector final (abrir, cerrar)
  Músculos artificiales: actuadores McKibben
  (usados en soft robotics)
Pinza neumática
Relajado
Con presión de aire
a) Motores Neumáticos
http://blog.robotiq.com/bid/65604/How-Pneumatic-End-Effectors-Work

## Slide 32: Sistemas de Actuación: Motores
Convierten:
presión de fluido (aceite mineral) → energía mecánica
Funcionamiento similar a motores neumáticos
Ventajas:
  Precisión
  Elevada fuerza y torque
  Estabilidad frente a cargas estáticas
  Inherentemente seguro (sin “chispas”)
  Auto lubricación
Desventajas:
  Necesita estación de potencia hidráulica
  Alto costo y dificultad de miniaturización
  Posible contaminación del ambiente de trabajo
b) Motores Hidráulicos

## Slide 33: Sistemas de Actuación: Motores
Ejemplos de robots que usan motores hidráulicos
Atlas
Big Dog
b) Motores Hidráulicos

## Slide 34: Sistemas de Actuación: Motores
Convierten:
energía eléctrica → energía mecánica
Motores más usados en robótica:
  Motores AC (para robots industriales)
  Motores DC de imán permanente
  Motores DC brushless (sin escobillas)
En robots más pequeños:
  Motores paso a paso
  “Servomotores”
c) Motores Eléctricos
Motores dynamixel

## Slide 35: Sistemas de Actuación: Motores
Ventajas
  Abundancia de fuentes de alimentación
  Bajo costo
  Gran variedad de productos
  Alta eficiencia en conversión de potencia
  No contamina los ambientes de trabajo
Desventajas
  Sobrecalentamiento en condiciones estáticas
    → Alternativa de solución: uso de frenos
  Necesita protección especial en ambientes inflamables
c) Motores Eléctricos

## Slide 36: Temas
Componentes de un robot
Estructura mecánica
Sistemas de actuación
  3.1. Motores
  3.2 . Transmisión
Sistemas de sensado
  4.1 . Sensores propioceptivos
  4.2 . Sensores exteroceptivos
Ejemplos

## Slide 37: Sistemas de Actuación: Transmisión
Problema
  Motores: Brindan altas velocidades y bajos torques
  Articulaciones: requieren bajas velocidades y altos torques
Solución
  Usar transmisiones:
    Optimizan la transmisión de potencia del motor a la articulación
Transmisión
disipación de potencia
Motor
articulación
Transmisión

## Slide 38: Sistemas de Actuación: Transmisión
Optimiza la transferencia de torque: motores → eslabones
Transforma torque (τ) y velocidad ()
bajo torque/alta velocidad → alto torque/baja velocidad
Transforma movimiento
Mejora características estáticas y dinámicas
  Reduce el peso de la estructura del robot (motor cerca a la base)
Conservación de potencia
alta velocidad angular
bajo torque
baja velocidad angular
alto torque
  movimiento rotacional → movimiento lineal
  eje de rotación → otro eje de rotación
¿Qué hace la transmisión?

## Slide 39: Sistemas de Actuación: Transmisión
Engranajes Rectos (ruedas dentadas)
  Dientes rectos
  Efectos:
    Trasladan el punto de aplicación del eje
    Modifican la dirección del eje
  Problemas: deformaciones, backlash
Husillo y engranajes helicoidales:
  Dientes helicoidales
  Efectos:
    Cambio de dirección del eje
    Movimiento rotacional → movimiento translacional
  Problemas: fricción, elasticidad, backlash
Backlash: los dientes pueden tener movimiento relativo, disipando potencia
Tipos de Transmisión en Robótica (1/2)

## Slide 40
motor
carga
Relación de transmisión (n > 1)
Si no hay disipación de potencia (Pm = Pc):
Algunos conceptos básicos sobre engranajes …
Velocidades lineales iguales:

## Slide 41: Sistemas de Actuación: Transmisión
Fajas dentadas y cadenas
  Desplazan el motor con respecto al eje de la articulación
  Problemas:
    Elasticidad (en fajas)
    Vibraciones por grandes masas a velocidades altas (en cadenas)
Harmonic drives
  Ventajas: eficiente en potencia, cero backlash, in-line, alta relación de reducción (150~200:1)
  Problema: elasticidad
Accionamiento directo (direct drive)
  Motor dentro de los eslabones
Tipos de Transmisión en Robótica (2/2)

## Slide 42: Sistemas de Actuación: Transmisión
https://www.youtube.com/watch?v=iRKDfknqtbc
Ejemplo: Robot KUKA

## Slide 43: Sistemas de Actuación: Transmisión
Wave generator
FlexSpline
Circular spline
Conectado al motor
Conectado a la carga
Partes
Relación de reducción
Idea de funcionamiento
Dientes en FlexSpline: m
Dientes en Circular Spline: m + 2
Relación de reducción (n):
Harmonic Drives

## Slide 44: Sistemas de Actuación: Transmisión
Funcionamiento
Vídeo comercial de Harmonic Drives AG
https://www.youtube.com/watch?v=bzRh672peNk
Harmonic Drives

## Slide 45: Sistemas de Actuación: Transmisión
Vista de una articulación:
Ejemplo: Robot DLR Light Weight III

## Slide 46: Temas
Componentes de un robot
Estructura mecánica
Sistemas de actuación
  3.1. Motores
  3.2 . Transmisión
Sistemas de sensado
  4.1 . Sensores propioceptivos
  4.2 . Sensores exteroceptivos
Ejemplos

## Slide 47: Sistemas de Sensado
Obtener información de fenómenos físicos
La base es el principio de transducción
Sensor:
Dispositivo eléctrico/mecánico/químico que convierte un atributo del entorno en una medida cuantitativa.
Forma de energía A
Forma de energía B
conversión
¿Qué es sensar?

## Slide 48: Sistemas de Sensado
Exactitud
  Concordancia de valores medidos con una referencia (valores reales/ideales)
Repetibilidad (precisión)
  Medidas similares en diferentes mediciones de lo mismo
Estabilidad
  Mantener las mismas mediciones en el tiempo (o en variaciones de temperatura)
mediciones
valor real
Baja exactitud
Baja repetibilidad
Baja exactitud
Alta repetibilidad
Alta exactitud
Alta repetibilidad
Propiedades de Sistemas de Medición

## Slide 49: Sistemas de Sensado
Exactitud en Robótica
  Cuán cerca llega el robot a un punto deseado
  Depende de:
    Imprecisiones mecánicas (construcción/ensamblaje del robot, flexibilidad de los eslabones/transmisiones, backlash, etc.)
    Cambios en la carga
    Errores numéricos en el control (redondeos)
  Se puede mejorar con calibración cinemática
Repetibilidad en Robótica
  Cuán cerca el robot puede retornar a un mismo punto (en varios intentos)
  Depende de:
    Ruido en sensores y actuadores
    Resolución de sensores, actuadores y control
  Suele ser dado por el fabricante del robot industrial
Propiedades de Sistemas de Medición

## Slide 50: Sistemas de Sensado
Error lineal
  Desviación máxima con respecto a la línea que mejor se ajusta a los datos
Error de offset
  Medida cuando la entrada (estímulo físico) es 0
Error de resolución
  Variación máxima de la entrada que no varía la medición (salida)
resolución
offset
error lineal
Rango de entrada: xm
Rango de salida: ym
entrada
salida
Propiedades de Sistemas de Medición

## Slide 51: Sistemas de Sensado
Asimetría
Bias
Zona muerta
No linealidad
Factor de escala
Cuantización
y = x
entrada
salida
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
salida
salida
salida
salida
salida
y = x
y = x
y = x
y = x
y = x
Propiedades de Sistemas de Medición

## Slide 52: Sistemas de Sensado
¿Qué miden?
  Propioceptivos
    Estado interno del robot
    Ejemplo: posición, velocidad, torque de articulaciones, aceleración de eslabones, orientación del robot, temperatura del robot, etc.
  Exteroceptivos
    Entorno del robot (mejoran la autonomía)
    Ejemplo: fuerza/torque, distancia a objetos, intensidad de luz, etc.
¿Cómo lo miden?
  Pasivos
    Usan la energía del ambiente
    Ejemplo: cámara
  Activos
    Emiten energía y miden la reacción
    Ejemplo: sensor de ultrasonido
Clasificación de Sensores en Robótica

## Slide 53: Sistemas de Sensado
Posición: encoders, GPS
Velocidad: tacómetros, efecto Doppler
Aceleración: acelerómetros
Fuerza: galgas extensométricas
Orientación e inclinación:
  Giroscopios, brújulas, unidad de medida inercial (IMU)
Distancia (profundidad)
  Basados en triangulación: triangulación óptica, luz estructurada
  Basados en tiempo de vuelo (ToF): ultrasonido, láser, cámaras de ToF
Imágenes: Cámaras RGB
Otros sensores: de toque, de temperatura, de luz, etc.
Principales Sensores en Robótica
ToF: time of flight

## Slide 54: Temas
Componentes de un robot
Estructura mecánica
Sistemas de actuación
  3.1. Motores
  3.2 . Transmisión
Sistemas de sensado
  4.1 . Sensores propioceptivos
  4.2 . Sensores exteroceptivos
Ejemplos

## Slide 55: Sensores Propioceptivos: Posición
Provee: señal eléctrica proporcional al desplazamiento (lineal o angular)
Desplazamiento lineal:
  Potenciómetros, LVDT (linear variable differential transformers), inductosyn
Desplazamiento angular:
  Analógicos: potenciómetros, resolvers, syncros
  Digitales: encoders
En robótica, los más usados (actualmente) son los encoders
  Encoders absolutos
  Encoders incrementales
Nota: en robótica, los desplazamientos lineales se obtienen generalmente mediante transmisión (usando motores angulares)
Sensores de Posición
LVDT
http://www.efunda.com/designstandards/sensors/lvdt

## Slide 56: Sensores Propioceptivos: Posición
Disco giratorio con sectores transparentes y opacos alternados, en múltiples pistas
Principio:
Fotoemisor (leds de luz infrarroja) → fotoreceptor
Posición absoluta codificada digitalmente
(usualmente usando código Gray)
genera señales: códigos digitales
Fotoemisor
Fotoreceptor
Disco óptico
Fotoreceptores
Nt número de pistas (= N bits)
Resolución =
En robótica usualmente Nt > 12
Encoders Absolutos

## Slide 57: Sensores Propioceptivos: Posición
Al prender están listos para ser utilizados:
  No necesitan un “homing”
Problemas cuando hay múltiples vueltas
  Al iniciar, ¿cómo saber en qué vuelta está?
  Al apagar: almacenar la posición (memoria flash) y activar frenos (del motor).
  Usar una bateria siempre activa (incluso cuando el sistema está apagado)
Características usuales:
  Posibilidad de interface a buses de campo (CANopen, PROFIBUS, etc.)
  Alimentación: 5/28V (con ~1.2 W)
Encoder con eje hueco
Encoder con eje saliente
Encoders Absolutos

## Slide 58: Sensores Propioceptivos: Posición
Disco giratorio con sectores transparentes y opacos alternados y con 2 o 3 pistas
  Pista A y B en cuadratura (90° desfase) → detectar dirección de rotación
  Pista Z define la referencia 0 (reset del contador)
A
B
Z
Mide desplazamientos angulares incrementales contando trenes de pulsos
Fotoemisor
Fotoreceptor
Disco óptico
6 pulsos/ vuelta
B
Z
A
90°
Encoders Incrementales

## Slide 59: Sensores Propioceptivos: Posición
Odometría: integración del movimiento de la rueda para estimar la posición del robot.
  Problemas:
    Suelo irregular
    Deslizamiento (patinaje) de la rueda
    Modelo inexacto
  Estimación de la posición: válida solo para movimientos cortos
Se conoce:
- Cuánto gira la rueda
- Radio de la rueda
Posición final
Odometría

## Slide 60: Sensores Propioceptivos: Posición
Cada satélite emite su posición y tiempo
Receptor GPS:
- Recibe la señal
- Estima distancia al satélite (tiempo de llegada)
- Geometría para determinar su posición exacta (3D)
Velocidad de la señal: ~300 000 km/h
Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

## Slide 61: Sensores Propioceptivos: Posición
Algunas características
  24+ satélites orbitando la tierra cada 12 horas a 20 190 km.
  Al menos 4 satélites cubren cada zona
  La localización se determina mediante el tiempo de vuelo
Retos técnicos:
  Sincronización de tiempo entre cada satélite y el receptor GPS.
  Medida precisa del tiempo de vuelo (0.3m por ns)
  Interferencia con otras señales
Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

## Slide 62: Sensores Propioceptivos: Posición
Problema:
  Precisión (~3m)
  No pueden ser usados en interiores
Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

## Slide 63: Sensores Propioceptivos: Posición
Son guías (objetos) con una posición conocida
  Los humanos los usan (al estar en un lugar nuevo)
Desventajas en interiores:
  Requieren cambios en el ambiente (caro)
  Limitan la flexibilidad y adaptabilidad a ambientes cambiantes.
Guías (balizas) en el suelo

## Slide 64: Sensores Propioceptivos: Velocidad
Filtros causales (online)
  Diferenciación hacia atrás (BDF: back differentiation formula)
Filtros no causales (con retardo)
  Ejemplo: Método de Savitzky-Golay
    Ajustar un polinomio a cada punto y su vecindad
    Velocidad = derivada analítica del polinomio en el punto calculado
BDF de 1 paso (Euler)
BDF de 4 pasos
● muestras
○ valor estimado
Velocidad a partir de la Posición

## Slide 65: Sensores Propioceptivos: Velocidad
Filtro de Kalman
  Modelo del sistema
    Posición:
    Velocidad:
    Medición (con encoders):
  Modelo en variables de estado
  Estimación del nuevo estado ():
Predicción
Corrección
ruido Gausiano con covarianza Q
ruido Gausiano con covarianza R
hk: Medición real del encoder
Kk: Ganacia óptima de Kalman
Velocidad a partir de la Posición
ruido aleatorio Gaussiano (media cero)
ruido Gaussiano de medición (media cero)

## Slide 66: Sensores Propioceptivos: Velocidad
Filtro de Kalman
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/18628-learning-the-kalman-filter--a-feedback-perspective/content/html/feedbackviewKF.html
Ejemplo de estimación de velocidad
Velocidad a partir de la Posición

## Slide 67: Sensores Propioceptivos: Velocidad
¿Qué es el efecto Doppler?
Medición de la velocidad:
v0: velocidad de la onda
ft: frecuencia transmitida
fr: frecuencia recibida
Sensor de efecto Doppler

## Slide 68: Sensores Propioceptivos: Velocidad
Ejemplo:
- DVL = Doppler velocity logger
- Usados en robots submarinos
Sensor de efecto Doppler

## Slide 69: Sensores Propioceptivos: Orientación
Determinan la orientación e inclinación del robot
Pueden ser:
  Propioceptivos
    Giroscopio
    Acelerómetro
  Exteroceptivo
    Brújula
    Inclinómetro
Dead reckoning:
Usando sensores de orientación y con información de velocidad, se estima la posición integrando el movimiento

## Slide 70: Sensores Propioceptivos: Orientación
Sensor de “inclinación”
Es un interruptor con líquido conductor
Al inclinarse, el líquido hace que haya conducción

## Slide 71: Sensores Propioceptivos: Orientación
Sensor de orientación
Mantiene la orientación con respecto a un sistema de referencia → orientación absoluta
Tipos:
  Giroscopios mecánicos
    Giroscopio estándar
    Giroscopio de velocidad
  Giroscopios ópticos
    Giroscopio de velocidad (Rated gyro)
  Giroscopios piezoeléctricos
Giroscopio

## Slide 72: Sensores Propioceptivos: Orientación
Giroscopio mecánico
  El momento angular de la rueda giratoria (rotor) mantiene el eje del giroscopio estable
Giroscopio

## Slide 73: Sensores Propioceptivos: Orientación
Giroscopio óptico
  Giroscopios ópticos de estado sólido se basan en el mismo principio usando tecnología de microfabricación.
Giroscopio óptico
Giroscopio óptico de estado sólido
Giroscopio

## Slide 74: Sensores Propioceptivos: Aceleración
Mide la aceleración basado en fuerzas inerciales
Principios de conversión: movimiento mecánico → señal eléctrica
  Piezoeléctrico:
    Principio: presión → carga eléctrica
    No mide en condiciones estáticas (si no hay presión)
    Usa piezocerámica o cristales (no requiere potencia externa)
  Piezoresistivo:
    Principio: presión → cambio en resistencia eléctrica
    Para altos impactos
    Mide en condiciones estáticas (ejemplo: gravedad)
  Capacitivo:
    Basados en Silicio (elementos microfabricados)
    Usados en acelerómetros MEMS
Acelerómetro

## Slide 75: Sensores Propioceptivos: Aceleración
Mide la aceleración basado en fuerzas inerciales
Funcionamiento genérico:
  Similar a un sistema: masa-resorte-amortiguador
  Para obtener la aceleración (debida al movimiento): restar la gravedad.
Eje de sensibilidad
Acelerómetro

## Slide 76: Sensores Propioceptivos: Aceleración
(micro) Resorte conectado a una (micro) masa que vibra
Movimiento → varía la distancia x1, x2 → varía la capacitancia
Resorte
Resorte
Masa movible
Divisor capacitivo
resorte
MEMS: Micro electro-mechanical system
Acelerómetro MEMS

## Slide 77: Sensores Propioceptivos: Aceleración
Puede medir hasta 50g (g ≈ 9.81 m/s2)
Usos en robótica:
  Medir vibraciones cuando hay contactos
  Como inclinómetro
  Estimación de aceleración en articulaciones
  (para el modelo dinámico)
Divisor capacitivo
resorte
Esquema de medición:
Acelerómetro MEMS

## Slide 78: Sensores Propioceptivos
Usa:
  Acelerómetros → aceleración lineal
  Giroscopios → velocidad angular
Se puede estimar (por integración):
  Velocidad lineal
  Posición relativa
  Orientación
Problema:
  Luego de periodos largos de funcionamiento ocurren errores
  Necesita referencia externa para corregir.
Unidad de Medida Inercial (IMU)

## Slide 79: Temas
Componentes de un robot
Estructura mecánica
Sistemas de actuación
  3.1. Motores
  3.2 . Transmisión
Sistemas de sensado
  4.1 . Sensores propioceptivos
  4.2 . Sensores exteroceptivos
Ejemplos

## Slide 80: Sensores Exteroceptivos
Basados en galgas extensiométricas:
  Mide deformación como consecuencía de fuerza o torque.
  Resistencia (R) eléctrica varía con la deformación
    Cuando la longitud varía
    Cuando el área varía
Medición de R: puente de Wheatstone
↑R
↓R
Se obtiene R midiendo Vout
Usualmente R1=R2=R3=Ra, y R=Ra sin presión
Sensores de Fuerza/Torque

## Slide 81: Sensores Exteroceptivos
Usos:
  Sensor de torque en las articulaciones (ejes)
  Sensor de fuerza/torque (6D) en el efector final:
    Como discos con galgas extensiométricas
↑R
↓R
Se colocan entre el motor y la articulación (eje hueco)
Ej: seguimiento con fuerza constante
Sensores de Fuerza/Torque

## Slide 82: Sensores Exteroceptivos
Sensores de F/T (6D) en efectores finales:
En los pies de robots humanoides
Ejemplo: HRP-2
Sensores de Fuerza/Torque
Sensores Robotiq

## Slide 83: Sensores Exteroceptivos
Ensamblaje activo:
https://www.youtube.com/watch?v=-OFtq217_OQ
Sensores de Fuerza/Torque

## Slide 84: Sensores Exteroceptivos
Terminado de una superficie
  Sensor de F/T para mantener contacto constante con la superficie
Sensores de Fuerza/Torque

## Slide 85: Sensores Exteroceptivos
RCC: Remote Center of Compliance
  Se colocan en el efector final
  Introducen complianza pasiva del efector final
Usados para insertar objetos
fuerza
RCC
RCC Pasivos

## Slide 86: Sensores Exteroceptivos
Sensores de infrarrojo
Sensores de ultrasonido
Transmisor LED IR
Receptor (fotodiodo o fototransistor)
Ángulo de emisión ~ 30°
Utiliza el tiempo de vuelo
Sensores de Proximidad

## Slide 87: Sensores Exteroceptivos
Sensores láser
  Llamados:
    LIDAR (Light Detection and Ranging)
    LADAR (análogo a radar)
    Laser Rangefinder
  Utiliza el tiempo de vuelo
Velodyne
Sensores de Proximidad

## Slide 88: Sensores Exteroceptivos
Ejemplo: Velodyne
  Vueltas 15 veces por segundo (15Hz)
  Campo visual: 360° y 26.8° de elevación
  > 1.3 millones de puntos por segundo
  Distancia: 2cm, profundidad: 50m
Sensores de Proximidad

## Slide 89: Sensores Exteroceptivos
Luz estructurada
  Proyector láser + cámara receptora
  Ejemplo: Kinect v1
Envía patrones conocidos
Sensores de Proximidad

## Slide 90: Sensores Exteroceptivos
Kinect v1
https://www.youtube.com/watch?v=uq9SEJxZiUg
Sensores de Proximidad

## Slide 91: Sensores Exteroceptivos
Cámaras de tiempo de vuelo
  Toda la escena se captura al mismo tiempo
  Ejemplo: Kinect v2
Photonic Mixer Device
Photonic Mixer Device
Cámara de color
Cámara infrarroja
Proyector de infrarrojo
Sensores de Proximidad

## Slide 92: Sensores Exteroceptivos
Arreglos de elementos fotoresistivos (pixel) que convierten
Energía luminosa → Energía eléctrica
Tecnologías existentes:
  CCD: Charge Coupled Device
  CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor
Tipos de procesamiento:
  Bajo nivel (nivel de píxels) → procesamiento de imágenes
  Alto nivel (detección de características) → visión computacional
Sistemas de Visión: Cámaras

## Slide 93: Sensores Exteroceptivos
Piel artificial
  Basado en sensores de presión
  Ejemplo: i-Cub
Hex-o-SKIN (TUM)
Otros Sensores

## Slide 94: Sensores Exteroceptivos
Sensores de toque
  Basado en el cambio de capacitancia o resistencia eléctrica
3 sensores capacitivos
2 bumpers
Otros Sensores

## Slide 95: Temas
Componentes de un robot
Estructura mecánica
Sistemas de actuación
  3.1. Motores
  3.2 . Transmisión
Sistemas de sensado
  4.1 . Sensores propioceptivos
  4.2 . Sensores exteroceptivos
Ejemplos

## Slide 96: Robot BibaBot
Cámara movible
Cámara omnidireccional
IMU (Unidad de Medida Inercial)
Sensores de ultrasonido
Sensor láser de distancia
Bumper
Encoders en las ruedas
1 eslabón (cuerpo)
0 articulaciones

## Slide 97: ASIMO
72 eslabones (incluyendo dedos)
26 articulaciones (motores eléctricos)
1 Parlante
Cámaras estéreo
Encoders en las articulaciones
Unidad de medida inercial (IMU)
Sensores de presión en los pies
Sensores de fuerza/torque en las manos

## Slide 98: Robot CHIMP
CHIMP, the CMU Highly Intelligent Mobile Platform, Journal of Field Robotics 32(2), 209–228 (2015)

## Slide 99: Conclusiones
Los componentes principales de un robot son: la estructura mecánica, los sistemas de actuación, los sistemas de sensado y los sistemas de control
El uso de determinados actuadores o sensores depende de la aplicación del sistema
Los actuadores generan movimiento y generalmente usan transmisiones
Los sensores permiten obtener información del ambiente para tomar “decisiones” según esta información
99

## Slide 100: Referencias
  B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, y G. Oriolo. Robotics: modelling, planning and control. Springer Science & Business Media, 2010 (Capítulo 5)
  A. Barrientos, L.F. Peñín, C. Balaguer, y R. Aracil. Fundamentos de Robótica. McGraw-Hill, Madrid 1997 (Capítulo 2)